## Slide 1
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
FORTRONIQ
LEVEL UP STEM · MENTORSKA SESIJA · TEMA 1 OD 5
Rescue Line: praćenje crte
Kalibracija, PD regulator, rupa, kosina i prepreka — u simulatoru CoppeliaSim i na Microline robotu
dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech.

## Slide 2
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
UVOD · KORAK 1/20 · 00:00
Dobrodošlica i cilj
NA ZASLONU
Naslovni slajd; kamera.
Dobar dan svima.
Danas radimo prvu temu koju ste predložili: program za praćenje crte — kalibraciju senzora, rupe, prepreke i kosine.
Cilj je da nakon današnjeg susreta imate program koji to radi, najprije u simulatoru, a zatim na vašem robotu.
Sve što danas pokažemo dobit ćete: scenu za simulator, program, kod za robota i kratke upute.

## Slide 3
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
UVOD · KORAK 2/20 · 02:00
Plan susreta
NA ZASLONU
Slajd s planom (8 koraka).
Plan je ovakav.
Kratko pravila za te elemente staze.
Zatim vaš robot i njegove funkcije.
Onda simulator CoppeliaSim i program, korak po korak: kalibracija, položaj crte, P i PD regulator, rupa, kosina, prepreka.
Na kraju kako se isti program prenosi na robota, zadatak i kviz na mobitelu.

## Slide 4
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
PRAVILA · KORAK 3/20 · 04:00
Pravila Rescue Line 2026. za temu 1
NA ZASLONU
Slajd: pločica 30 × 30 cm, crta 1–2 cm, rupa ≤ 20 cm, prepreka ≥ 15 cm, kosina ≤ 25°, izbočina ≤ 1 cm.
Pravila za 2026. godinu: staza je od pločica 30 puta 30 centimetara, crta je crna, široka jedan do dva centimetra.
Rupa u crti je najviše 20 centimetara i dolazi samo na ravnom dijelu, uz barem 5 centimetara crte prije nje.
Prepreka je visoka najmanje 15 centimetara.
Kosina ima najviše 25 stupnjeva, izbočina je visoka najviše jedan centimetar.
Upravo te brojeve smo ugradili u simulator.

## Slide 5
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
ROBOT · KORAK 4/20 · 06:00
Vaš robot: Microline Line robot
NA ZASLONU
Slajd sa slikom robota i popisom: ESP32 s IMU-om, letva 9 senzora, 2 senzora boje, lidari, 4 motora, kotači 70 mm.
Vaš robot je Microline robot za Rescue Line.
Upravljač je ESP32 s ugrađenim IMU-om, koji daje nagib i smjer.
Sprijeda dolje je letva s devet refleksijskih senzora za crtu, u sredini dva senzora boje, a sprijeda lidari koji mjere udaljenost u milimetrima.
Pogon je na sva četiri kotača promjera 70 milimetara.
Programira se u Arduinu, u C++, kroz knjižnicu mrm-robot.

## Slide 6
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
ROBOT · KORAK 5/20 · 09:00
Funkcije robota koje koristimo
NA ZASLONU
Slajd: go, line, lineAny, lineCenter, front, pitch, heading, millis.
Iz knjižnice koristimo osam funkcija. go(lijevo, desno) zadaje brzine motora od minus 127 do 127. line(i) kaže vidi li senzor i crnu crtu — pazite, senzor nula je desni rub letve. lineAny kaže vidi li ijedan senzor crtu. lineCenter daje položaj crte od minus 50 do 50, otprilike u milimetrima, a negativno znači da je crta desno. front i leftFront daju udaljenost s lidara, pitch nagib, heading smjer kao kompas, a millis vrijeme u milisekundama.
U simulatoru te funkcije imaju ista imena, iste jedinice i iste predznake.
Zato se program prenosi gotovo red po red.

## Slide 7
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
SIMULATOR · KORAK 6/20 · 11:00
CoppeliaSim Edu: instalacija i scena
NA ZASLONU
CoppeliaSim: File → Open scene → RescueLine_v03.ttt; stablo scene, robot, staza.
Simulator je CoppeliaSim Edu, besplatan za učenike i nastavnike.
Instalira se s coppeliarobotics.com.
Otvaramo scenu Rescue Line.
Vidite stazu od šesnaest pločica: kosinu gore i dolje, rupu, prepreku i izbočinu, te robota s četiri kotača, letvom i lidarima.
U stablu scene lijevo, pod robotom, nalazi se program.

## Slide 8
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
SIMULATOR · KORAK 7/20 · 14:00
Prva vožnja
NA ZASLONU
Klik na Start; robot kalibrira pa vozi krug.
Pokrećemo simulaciju.
Robot se najprije okrene lijevo-desno preko crte — to je kalibracija.
Zatim vozi stazu: penje se na kosinu i spušta, prolazi rupu, obilazi prepreku i prelazi izbočinu.
Dolje u prozoru ispisuje u kojem je stanju.
Krug traje oko osamnaest sekundi simulacijskog vremena.

## Slide 9
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
PROGRAM · KORAK 8/20 · 17:00
Program kao stroj stanja
NA ZASLONU
Dvoklik na program; POSTAVKE i funkcija loop() sa stanjima: kalibracija, crta, rupa, traženje, prepreka.
Otvorimo program.
Na vrhu su postavke — brojevi koje ćete mijenjati.
Ispod je funkcija loop(), ista kao RobotLine::loop() na robotu: vrti se stalno, stotinama puta u sekundi.
Robot je uvijek u jednom stanju: kalibracija, crta, rupa, traženje ili prepreka.
U svakom stanju radi jednu stvar i odlučuje kad prelazi u drugo.
Nema dugih petlji koje blokiraju robota — zato on stalno čita senzore.

## Slide 10
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KALIBRACIJA · KORAK 9/20 · 22:00
Letva senzora i kalibracija
NA ZASLONU
Slajd: očitanja 9 senzora na bijelom i crnom, min/max, prag; u simulatoru stanje kalibracija.
Svaki senzor na letvi malo je drukčiji: jedan na crnom daje 150, drugi 280.
Zato se svaki kalibrira posebno.
Robot prijeđe preko crne i bijele, a senzor zapamti najmanju i najveću vrijednost.
Prag je sredina između njih.
Na robotu to radi naredba cal, a pri ispisuje vrijednosti.
Pazite: crna podloga vraća malo svjetla, pa je crno mali broj, a bijelo velik — kao na pravom senzoru mrm-ref-can.
U simulatoru smo namjerno dodali šum i različitu osjetljivost senzora, da bude kao na pravom robotu.

## Slide 11
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KALIBRACIJA · KORAK 9/20 · KVIZ T01
Letva senzora i kalibracija
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Na Microline letvi s 9 senzora, koji je senzor line(0)?
A) lijevi rub letve
B) srednji senzor
C) prednji senzor boje
D) desni rub letve
Točno: D) desni rub letve
Letva se montira tako da je senzor 1 (u kodu 0) skroz desno; line(8) je lijevi rub.
Zato line(8) skreće ulijevo: go(-90, 90).

## Slide 12
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KALIBRACIJA · KORAK 9/20 · KVIZ T04
Letva senzora i kalibracija
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Nakon kalibracije senzor na crnom daje 180, a na bijelom 860. Koliki je prag (sredina)?
Upišite broj (decimalni zarez).
Točno: 520
Prag = (180 + 860) / 2 = 520.
Ispod 520 senzor vidi crno (crna podloga vraća malo svjetla).
Svaki senzor ima svoj prag — zato se kalibrira.

## Slide 13
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
POLOŽAJ CRTE · KORAK 10/20 · 29:00
lineCenter: gdje je crta
NA ZASLONU
Slajd: letva, senzori 0–8 s desna na lijevo, center 1000–9000, lineCenter −50…50.
Kad više senzora vidi crtu, letva računa težište — gdje je crta između senzora.
Daje broj od 1000 do 9000, a lineCenter ga pretvara u minus 50 do 50.
Nula znači crta točno ispod sredine.
Minus 20 znači da je crta oko dva centimetra desno.
To je broj s kojim radi regulator.

## Slide 14
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
POLOŽAJ CRTE · KORAK 10/20 · KVIZ T02
lineCenter: gdje je crta
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
lineCenter() vraća −30. Gdje je crta?
A) lijevo od sredine letve
B) desno od sredine letve
C) točno ispod sredine
D) crte nema
Točno: B) desno od sredine letve
lineCenter() je (center − 5000) / 80, od −50 do 50, otprilike u mm.
Negativno znači da je crta desno.

## Slide 15
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
POLOŽAJ CRTE · KORAK 10/20 · KVIZ T03
lineCenter: gdje je crta
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Letva javlja center() = 3400. Koliko vraća lineCenter()?
Upišite broj (decimalni zarez).
Točno: −20
lineCenter = (3400 − 5000) / 80 = −1600 / 80 = −20 (crta je oko 20 mm desno).

## Slide 16
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
REGULATOR · KORAK 11/20 · 34:00
P regulator
NA ZASLONU
Slajd: u = KP · e; go(BRZINA − u, BRZINA + u). U simulatoru KD = 0, KP 1,4 pa 3.
Najjednostavnije praćenje: što je crta dalje od sredine, to jače skrećemo.
Ispravak u je KP puta odstupanje e.
Lijevom motoru dajemo BRZINA minus u, desnom BRZINA plus u.
Ako je crta desno, e je negativan, lijevi kotač se vrti brže i robot skreće udesno — prema crti.
Pogledajmo u simulatoru s KD nula: mali KP — robot kasni u zavojima, veliki KP — njiše se.

## Slide 17
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
REGULATOR · KORAK 11/20 · KVIZ T05
P regulator
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
P regulator: BRZINA = 60, KP = 1,4, lineCenter() = −20, KD = 0. Koliko je zadano lijevom motoru, go(BRZINA − u, BRZINA + u)?
Upišite broj (decimalni zarez).
Točno: 88
u = KP · e = 1,4 · (−20) = −28.
Lijevi: 60 − (−28) = 88, desni: 60 + (−28) = 32.
Lijevi je brži, robot skreće udesno — prema crti.

## Slide 18
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
REGULATOR · KORAK 12/20 · 40:00
PD regulator
NA ZASLONU
U simulatoru: KP 1,4 i KD 0, pa KD 5; usporedba njihanja.
D član gleda koliko se brzo mijenja odstupanje: KD puta e minus prošli e.
Kad se robot brzo vraća prema crti, D smanjuje ispravak i robot se ne prebaci preko crte.
Vidite razliku: s KD pet robot vozi mirnije i može brže.
Na vašem robotu brojevi će biti drukčiji, ali postupak podešavanja je isti: najprije KP dok se ne počne njihati, onda dodajte KD.

## Slide 19
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
REGULATOR · KORAK 12/20 · KVIZ T06
PD regulator
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Čemu služi D član u PD regulatoru praćenja crte?
A) koči ispravljanje kad se odstupanje brzo mijenja, pa se robot manje njiše
B) povećava brzinu na ravnom
C) pamti gdje je crta bila prije rupe
D) mjeri nagib kosine
Točno: A) koči ispravljanje kad se odstupanje brzo mijenja, pa se robot manje njiše
D član množi promjenu odstupanja (e − prosla).
Kad se robot brzo vraća prema crti, D smanjuje ispravak i prigušuje njihanje.

## Slide 20
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
RUPA · KORAK 13/20 · 47:00
Rupa u crti i traženje
NA ZASLONU
Simulator: robot na pločici G; stanja crta → rupa → crta; slajd s razlikom rupe i oštrog zavoja.
Kad nijedan senzor ne vidi crtu, postoje dvije mogućnosti: rupa ili je crta pobjegla u stranu u oštrom zavoju.
Razlikujemo ih po zadnjem položaju crte.
Ako je crta zadnji put bila blizu sredine, to je rupa: vozimo ravno najviše RUPA_MS milisekundi.
Ako je bila na rubu, odmah tražimo okretom na tu stranu, pa sve šire lijevo-desno.
Rupa je do 20 centimetara, pa pri 25 centimetara u sekundi treba barem 800 milisekundi.

## Slide 21
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
RUPA · KORAK 13/20 · KVIZ T07
Rupa u crti i traženje
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Rupa u crti je 20 cm, robot vozi 0,25 m/s. Koliko ms (najmanje) treba voziti ravno bez crte?
Upišite broj u ms (decimalni zarez).
Točno: 800 ms
t = 0,20 m / 0,25 m/s = 0,8 s = 800 ms.
RUPA_MS se postavlja malo iznad toga (npr.
1000 ms), a poslije se crta traži.

## Slide 22
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
RUPA · KORAK 13/20 · KVIZ T08
Rupa u crti i traženje
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Robot izgubi crtu. Kako program razlikuje rupu od oštrog zavoja?
A) po nagibu robota
B) po lidaru sprijeda
C) ne razlikuje, uvijek vozi ravno
D) po zadnjem položaju crte: ako je bila na rubu letve, to je zavoj
Točno: D) po zadnjem položaju crte: ako je bila na rubu letve, to je zavoj
Prije rupe crta je ispod sredine letve (mali |lineCenter|).
Kod oštrog zavoja crta izađe preko ruba (veliki |lineCenter|), pa robot odmah traži okretom na tu stranu.

## Slide 23
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KOSINA · KORAK 14/20 · 53:00
Kosina i izbočina
NA ZASLONU
Simulator: kosina U-T-D; ispis pitch(); izbočina B.
Na kosini nam pomaže IMU: pitch daje nagib u stupnjevima.
Uzbrdo robotu treba više snage, pa brzinu množimo s 1,4.
Nizbrdo ga sila teže ubrzava, pa brzinu smanjujemo na 0,6 — inače preleti zavoj iza kosine.
Izbočina je visoka do jednog centimetra; kotači od 70 milimetara je prelaze bez posebnog programa, ali letva ne smije biti preniska.

## Slide 24
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KOSINA · KORAK 14/20 · KVIZ T09
Kosina i izbočina
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Prema pravilima 2026. kosina smije imati najviše 25°. Koliko se podigne na jednoj pločici duljine 30 cm (u tlocrtu)?
Upišite broj u cm (decimalni zarez).
Točno: 14 cm
h = 30 · tan 25° = 30 · 0,466 ≈ 14,0 cm.
Naša staza ima 15°: h = 30 · tan 15° ≈ 8,0 cm.

## Slide 25
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KOSINA · KORAK 14/20 · KVIZ T10
Kosina i izbočina
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Zašto robot na kosini nizbrdo smanjuje brzinu?
A) jer ga sila teže dodatno ubrzava, pa bi preletio crtu ili zavoj
B) jer lidar ne radi nizbrdo
C) jer se letva tada ne kalibrira
D) pravila to zahtijevaju
Točno: A) jer ga sila teže dodatno ubrzava, pa bi preletio crtu ili zavoj
Nizbrdo se uz motore pridružuje i komponenta težine.
Program po pitch() prepoznaje kosinu: nizbrdo BRZINA · 0,6, uzbrdo · 1,4.

## Slide 26
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
PREPREKA · KORAK 15/20 · 58:00
Prepreka: lidar i obilazak
NA ZASLONU
Simulator: pločica O; front() < 90 mm; korak 1–4 obilaska.
Prednji lidar mjeri udaljenost.
Kad je front manji od 90 milimetara, a robot je na ravnom, prelazi u stanje prepreka.
Obilazak ima četiri koraka: okret za 90 stupnjeva prema heading(), luk oko prepreke dok letva ne nađe crtu, malo naprijed da kotači dođu na crtu, pa okret natrag dok srednji senzor ne vidi crtu.
Postavka OBILAZAK bira stranu — slijeva ili zdesna, ovisno gdje ima mjesta.

## Slide 27
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
PREPREKA · KORAK 15/20 · KVIZ T11
Prepreka: lidar i obilazak
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Kolika je najmanja visina prepreke prema pravilima Rescue Line 2026. (cm)?
Upišite broj u cm (decimalni zarez).
Točno: 15 cm
Prepreka je visoka najmanje 15 cm (pravilo 3.5.4), pa je lidar sprijeda sigurno vidi.

## Slide 28
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
SVOJA STAZA · KORAK 16/20 · 64:00
Svoja staza iz karte
NA ZASLONU
Graditelj: KARTA = 'S U T D S S R R S G S O S B R R'; promjena karte i ponovna gradnja.
Stazu ne crtate ručno.
U graditelju je karta: niz slova, svako je jedna pločica.
S ravno, L i R zavoji, G rupa, O prepreka, B izbočina, U, T i D kosina, C cilj.
Promijenite kartu, pokrenete graditelj i dobijete novu scenu.
Tako možete složiti stazu kakvu očekujete na natjecanju.

## Slide 29
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
SVOJ ROBOT · KORAK 17/20 · 69:00
Svoj robot: mjere
NA ZASLONU
Graditelj: tablica ROBOT (kotači, razmak, letva, lidari).
I robot se gradi iz tablice mjera: polumjer kotača, razmak kotača, gdje je letva i koliko je visoko, gdje su lidari.
Kad izmjerite svog robota, upišite mjere i simulator će se ponašati sličnije.
Najvažnije su visina letve, njezin razmak od osovine i razmak kotača.

## Slide 30
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
NA ROBOTA · KORAK 18/20 · 73:00
Iz simulatora na robota
NA ZASLONU
Slajd: tablica Lua ↔ C++; datoteka lineFollow_tema1_v01.cpp; naredbe cal, pri, lnf, x.
Prijenos na robota: otvorite mrm-robot-line.cpp i tijelo funkcije lineFollow zamijenite našim kodom.
To je isti algoritam, samo u C++: local postaje float, and postaje dvostruki ampersand, end postaje vitičasta zagrada, a stanja su enum.
Postavke prepišete iz simulatora.
Na robotu: cal za kalibraciju, pri za provjeru, lnf za vožnju, x za stop.
Krenite od manje brzine — motori, trenje i baterija nisu kao u simulatoru.

## Slide 31
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
NA ROBOTA · KORAK 18/20 · KVIZ T12
Iz simulatora na robota
Na mobitelu:
fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Kako se program iz simulatora prenosi na Microline robota?
A) iste funkcije (go, line, lineCenter, front, pitch) prepišu se u RobotLine::lineFollow() u C++
B) scena .ttt se učita na ESP32
C) nikako, simulator koristi drugi algoritam
D) preko Bluetootha se šalje Lua skripta
Točno: A) iste funkcije (go, line, lineCenter, front, pitch) prepišu se u RobotLine::lineFollow() u C++
Simulator ima funkcije istih imena, jedinica i predznaka kao knjižnica mrm-robot.
Logika se zato prepisuje gotovo red po red, a postavke (KP, KD, BRZINA…) se samo prenesu.

## Slide 32
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
ZADATAK · KORAK 19/20 · 81:00
Zadatak i kviz
NA ZASLONU
Slajd sa zadatkom; QR na fortroniq.hr/kviz.
Zadatak do sljedećeg susreta: u simulatoru nađite brzinu, KP i KD za najbrži krug bez izlijetanja i zapišite vrijeme.
Složite svoju stazu s dvije rupe, kosinom i preprekom.
Iste postavke prenesite na robota i zapišite razlike.
Sad kratki kviz na mobitelu: otvorite fortroniq.hr/kviz ili skenirajte QR kod.

## Slide 33
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KRAJ · KORAK 20/20 · 86:00
Pitanja i sljedeća tema
NA ZASLONU
Slajd: tema 2 — praćenje crte kamerom (26. 11.).
Imamo vremena za pitanja.
Sljedeći put, 26. studenoga, radimo drugu temu: praćenje crte kamerom umjesto senzora.
Pošaljite nam do tada program i fotografije robota, da sve prilagodimo baš vašoj izvedbi.
Hvala vam.

## Slide 34
FORTRONIQ
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana
Rescue Line · Tema 1: praćenje crte
KVIZ CIJELE TEME
Svih 12 pitanja na mobitelu: fortroniq.hr/kviz/rescue-line-t1
Skenirajte QR kod. Samostalna provjera — rješenje se vidi odmah.
dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech.